PX处理器简要使用说明

处理器开机状态下，按住SETUP按键直到屏幕出现“System Setup WIZARD”

- 按压 NEXT PG 键，将输出设置到立体声状态

- 继续按压NEXT PG键，选择内置预设的主扬声器程序

- 继续按压NEXT PG键，选择内置预设的低音扬声器程序

- 继续按压NEXT PG键,选择主扬声器输出

- 继续按压NEXT PG键,选择低频扬声器输出

- 按压数据轮载入您刚刚创建的预设。

- 用话筒线将测试话筒插入左侧测试话筒输入口，将测试话筒放置在距离左右主音箱水平线的8米左右，将RTA INPUT键按下。

- 用转轮调整需要的音量按压NEXT PG

10、当屏幕上显示“Auto Level Complete”时，将RTA INPUT键弹起。

11、按压NEXT PG

12、自动均衡向导开始按压NEXT PG

13、按下RTA INPUT键

14、转动数据转轮选择需要的频率响应然后按下NEXT PG

15、转动数据论选择需要的音量，按压NEXT PG，这是自动均衡器开始工作，PX开始发出粉红噪声，需要几分钟时间。

16、当自动均衡完成后，将RTA INPUT按钮弹起，点击NEXT PG进入反馈抑制器的设定

17、将调音台的主推子调低，按压NEXT PG

18、转动数据论选择滤波器的数量，按压NEXT PG

19、用数据轮选择滤波器的宽度，后按压NEXT PG

20、这时慢慢增加麦克风的增益，使得啸叫发生。

21、结束后，按压NEXT PG ,再按压store键保存您的预设。