XML-2011智能音乐播放机

用

户

使

用

手

册

数千所学校用户的信赖

两项国家专利，请勿仿冒!

目录表

- 系统概述…………………………………………………第3页

- 综合功能……………………………………………第3页

- 系统特点………………………………………………第3页

- 技术参数……………………………………………第4页

- 设备连接图…………………………………………第5页

- 放机设置及操作方法……………………………………第5页

6．1直选播放……………………………………………………第5页

6．2编辑播放…………………………………………第6页

6．3随机播放…………………………………………第6页

6．4分区控制…………………………………………第6页

6．5定时编辑/程序设定…………………………第7页

6．6定时编辑/音乐定时…………………………第7页

6．7定时编辑/收音定时…………………………第7页

6．8定时编辑/外控定时…………………………第8页

6．9定时编辑/核对定时…………………………第8页

6．10定时编辑/删除定时…………………………第9页

6．11定时编辑/系统信息…………………………第9页

6．12定时编辑/定时复制…………………………第9页

6．13收音机/收听模式……………………………第9页

6．14收音机/自动搜台……………………………第10页

6．15收音机/手动搜台……………………………第10页

6．16录音机/开始录音……………………………第10页

6．17录音机/录音文件的删除…………………第10页

6．18录音机/录音播放……………………………第11页

6．19系统校时………………………………………第11页

6．20下载音乐………………………………………第11页

6．21控制方式(键盘锁) …………………………第11页

- 问题解答……………………………………………第12页

- 注意事项…………………………………………………第13页

九、随机配件…………………………………………………第13页

- 系统概述

XML—2011 智能音乐播放系统：采用世界最先进的微电脑控制、MP3、FLASH录音技术。将广播自动播放、音源选播、录音下载/音频和麦克录音存储等先进功能综合为一体。高标准的产品定位，多功能的超前设计，成为广播设备的典范之精品，达到国内领先水平。广泛适用于校园自动广播音乐打铃、外语广播教学及听力考试系统。

二、综合功能：
    MP3自动广播、智能分区广播、日常教学广播、消防紧急广播、背景音乐播放、外语教学及听力考试广播功能。

三、系统特点：

1、MP3存储：
    本系统采用SAMSUNG FLASH为存储方式，音质清晰、优美、内存容量有32、64M、128M、256M、512M，从60分钟---16小时，可满足各种用户广播需求。

2、编程播放：
    具有自动广播功能、每天可达99次设定编程播放，对播放内容和播出时间、次数及循环设定多遍播放并任意编程控制，实现无人置守。每一次编程时间设定可达几十首歌曲进行播放输入。对某些需要准点播放的内容拥有优先权。

3、功放管理：
    在每次执行定时播放程序时会自动提前5秒钟将功放电源打开，避免功放机开机因启动及预热延时而影响正常播放。每次音乐播放完毕15秒后自动关闭功放机电源（智能化的设计起到了节能和科学化管理功放开关）

4、中文菜单显示：
    MP3自动广播系统采用中文式菜单液晶显示，引导式菜单进入，让操作者对各项功能信息一目了然，上下翻页及功能设定简洁方便，简单明朗易学易用。

5、程序设定：
    用户可根据不同的作息时间、内容进行编程设定，达到任意选择和调整作息时间，满足各广播单位对广播作息的选择需求。

6、MP3下载存录音源：
    用户可直接从电脑上下载或自行录制需要的乐曲到系统内，再进行编程播放。

7、音频及麦克存录音源：

本系统可直接从各种媒体（VCD、CD、卡座等）线路和麦克风两种方式录音输入存储音源音乐曲目。

8、时钟显示：
    本系统具有日常时钟功能：本机采用专用实时时钟摸块，走时准确，停电正常计时，标准时间及工作程序不会丢失、错乱。对年、月、日及时间显示，起到了对操作使用者及时了解当前时间和下一曲将播放的时间显示功能。

9、MP3音质清晰：
    采用MP3硬件编码及解码器件，音质清晰、优美接近CD效果。是应用于广播系统的最佳音源播放设备。

10、自动/手动控制：
    本系统根据用户需求设计了自动编程播放功能和手动点播（选播）功能，可以通过编程播放的方式对固定的通用曲目进行编程设定自动播放，还可根据紧急广播及即时广播讲话进行手动广播，实现临时播放音乐和打开外控电器等外接设备辅助广播功能。

11、内存音源：
    可根据用户广播的需要，将：国歌、幼儿、中、小学的广播体操、眼保健操、音乐钟声及校园歌曲、流行歌曲和国内外、经典名等存储于机内，并能即时试听。

12、外设控制：
    可实现对1组常规广播设备（功放机、VCD、卡座、收音头、发射机等）电源控制和4路广播分区控制。

13、分区广播：
    4路分区广播可对教学楼、办公楼、操场、学生宿舍、餐厅、景观广播及室内外广播点进行智能化分区广播。

14、 兼容外接媒体：
    本系统具有兼容（VCD、CD、卡座、收音机）的音频接口和麦克风接口及USB下载端口。

15、 收音功能/新闻转播：
    实现自动定时转播电台新闻进入广播网。

16、 停电保护：
    具有停电保护所有编程设定的功能，不因停电而影响时钟走时和音源及编程内存，来电后自动恢复程序和内存音源编程记忆不丢失。

17、 音乐打铃：
    内存多种广播音乐铃声，音质优美，用户还可根据自身需要进行录制存入，采用广播播放音乐铃声。

18、 听力考试：
    本系统可将外语教学内容及听力考试内容存录，再根据所需播出的区域进行自动分区广播外语教学、听力考试的功能。

19、 微电脑控制：
    本系统内置智能微电脑控制器，可对用户所有的广播曲目、外控设备等进行编程控制（按星期、按天循环），达到无人值守。

20、遥控器控制：

用遥控器可遥控播放播放机内的所有曲目，对功放电源，外电源及四路分区均可以遥控控制，遥控距离300米。

21、无线麦克风遥控接口：（专利号：200520064361.9）

与无线麦克风连接，实现麦克风在学校任意地方均可遥控麦克风打开功放机电源讲话，关闭话筒，功放机电源随可关闭。

四、技术参数：

信噪比：>90dB；总谐波失真：<0.1%；

适用音乐种类：MP3.WAV等格式

频响范围：20Hz-18K；

电压：220V，驱动功率：20A

五、设备连接图

220VN　　　　　　　　　　　　　　　　　　　MR-123D摇控麦克风

2　3

分区1　分区4

从功放到分区

六、播放机设置及操作方法

6．1直选播放

步骤一：按住面板上的退出键2秒钟,编程按键激活,按面板上的”菜单” 键，进入主菜单。

步骤二：按面板上的“▲▼”键选择功能“菜单” 键确定进入“直选播放” 菜单。

步骤三：按面板上的“▲▼”键，进行选择曲目，按“菜单”进入播放界面。

步骤四：按面板上的“▲▼”键进入选择分区，按“◄►”键确定对所选择分区的开关操作，按“菜单” 键确定播放曲目，在播放过程中按“菜单” 键暂停播放，再按“菜单” 键恢复播放，按“◄►” 键分别为快进、快退，按“退出” 键停止播放。

功能提示：

直选播放功能主要是用户需要指定播放机内的某一首乐曲时便用，在直选播放前可以设置该乐曲的收听对象等，在播放过程中可以控制其快进、快退、暂停、停止等系列操作。播放完毕后要按“退出” 键才能返回初始界面，系统才能进入自动控制方式。

6．2编辑播放

步骤一：按 “菜单” 键，进入主菜单。

步骤二:按 “▲▼”键进入“编辑播放” 菜单。

步骤三:按 “▲▼”键移动光标，按“◄►” 增减曲目代码，当设置完所需播放曲目后，

按“▼”键，可设置区域的开关如图所示；按“▲▼”键进行分区，按“◄►”键确定对所选择分区的开关操作，按“菜单” 键确定播放曲目，在播放过程中按“菜单” 键暂停播放，再按“菜单” 键恢复播放，按“退出” 键停止播放。

功能提示:

编辑播放功能主要是用户需要指定播放机内的某几首乐曲时使用，在编辑播放前，可以设置该乐曲的收听对象等，在播放过程中可以控制其暂停、停止、等系列操作，当所编辑播放曲目播放完毕后，系统将返回自动定时控制方式。

6．3随机播放

步骤一：按 “菜单” 键，进入主菜单。

步骤二：按 “▲ ▼”键选择进入随机播放菜单。

步骤三：按 “▲ ▼”键移动光标，按“◄  ►” 增减曲目代码，当设置完所需播的曲目后，按“▼” 键，可设置区域的开关；

步骤四：按 “▲ ▼”进行选择分区，按“◄  ►”键确定对所选择分区的开关操作，按“ ▼ ” 键将光标移到“播放” 上，按“菜单” 键确定播放，按“退出” 键停止播放。

功能提示

随机播放功能主要是用户需要播放机内的乐曲时，只要设置开始与结束的乐曲编号，系统就会在开始与结束的乐曲编号之间进行随意播放，当播放完毕后，系统将返回自动定时控制方式。

6．4分区控制

步骤一：按 “菜单” 键，进入主菜单。

步骤二：按“▲▼”键进入“分区控制”菜单。

步骤三：按“▲▼”键进入选择分区，按“◄►” 键确定对所选择的分区进行开关操作，按“退出” 键退出分区控制界面。

功能提示

手动分区控制功能主要是用户在系统会议上需要对某区讲话时使用,因此在分区广播其间，自动定时播放程序将停止运行。

6．5定时编辑/程序设定

步骤一:按 “菜单” 键进入“定时编辑”菜单。

步骤二:按 “▲▼”键选择“程序设定”功能菜单，确定当前要对哪一套程序进行编辑操作，按“菜单” 键确定当前的选择进入下一层菜单。

步骤三:按 “▲▼”键选择定时编辑的子程序，按“菜单” 键确定进入

步骤四:按 “▲▼”键选择当前编辑的程序，按“菜单” 键选择并保存。

功能提示

程序设定功能主要是用户在编辑定时播放程序、查看程序前确定要对哪一套程序（本系统最多可存储四套程序）进行编辑、查看时使用。

6．6定时编辑/音乐定时

★设置定时前请先执行“定时编辑/程序设定”

步骤一:按 “莱单” 键，进入主菜单。

步骤二:按 “▲▼”键选择“定时编辑” 按“确定” 键选择进入“定时编辑”功能菜单，

步骤三:按 “▲▼”键选择“设置定时”，按“菜单” 键确定进入”音乐定时”菜单。

步骤四:按 “▲▼”键选择功能菜单，按“菜单” 键确定选择进入下一层菜单。

步骤五: 按 “▲▼”键移动光标，选择时、分、秒、分区等，按“◄►” 键设置参数，按“▼”继续设置下一参数

步骤六:按 “▲▼”键移动光标，选择当次定时的工作日并按“◄►” 键对工作日、分区等进行选择，当设置完工作日后，按“▼”键继续进入下一菜单。

步骤七:按 “▲▼”键将光标移到“保存设置”上 ，按“菜单” 键保存所设置的定时时段，移动光标至“下一定时” 并按“菜单” 键继续设置下一个定时时段，按“退出” 键退出设置定时。

功能提示

音乐定时主要是用户在编辑定时程序时将机内的MP3、WMA、WAV等音乐文件通过定时播放的形式进行编程播放设置。

6．7定时编辑/收音定时

★设置定时前请先执行“定时编辑/程序设定”

步骤一:按 “菜单” 键，进入主菜单。

步骤二:按 “▲▼”键选择“定时编辑” 按“确定” 键选择进入“定时编辑”功能菜单，

步骤三:按 “▲▼”键选择“收音定时” ，按“确定” 键确定进入“收音定时” ，

步骤四:按 “▲▼”键移动光标，选择要设置的项目，按“◄►” 键对所选择的项目进行设置，当设置完分区后，按“▼”键继续进入下一参数设置。

步骤五:按 “▲▼”键移动光标，选择当次定时工作日并按“◄►” 键对工作日开关进行设置，当设置完工作日后，按“▲▼”键将光标移至“保存设置” 上，按“确定” 键保存。

功能提示

收音定时主要是用户在编辑定时程序时将指定的电台通过定时播放的形式进行编程播放设置。

6．8定时编辑/外控定时

★设置定时前请先执行“定时编辑/程序设定”

步骤一:按 “莱单” 键，进入主菜单。

步骤二:按 “▲▼”键选择“定时编辑” 按“确定” 键选择进入“定时编辑”功能菜单，

步骤三:按 “▲▼”键选择“设置定时” ，按“确定” 键进入“设置定时”。

步骤四:按 “▲▼”键选择“外设定时” ，按“确定” 键进入“外设定时”。

步骤五: 按 “▲▼”键移动光标，选择要设置的项目，按“◄►” 键对所选择的项目进行设置，当设置完分区后，按“▼”键继续进入下一参数设置。

步骤六:按 “▲▼”键移动光标，选择当次定时工作日并按“◄►” 键对工作日开关进行设置，当设置完工作日后，按“▲▼”键将光标移至“保存设置” 上，按“确定” 键保存。

功能提示

外设定时主要是用户在编辑定时程序时将外设电源接口通过定时播放的形式进行编程播放设置。

6．9定时编辑/核对定时

★核对定时前请先执行“定时编辑/程序设定”

步骤一：按 “菜单” 键，进入主菜单。

步骤二:按 “▲▼”键选择功能菜单，按“菜单” 键确定选择进入定时编辑菜单。

步骤三:按 “▲▼”键选择功能菜单，按“菜单” 键进入”核对定时”菜单。

步骤四:按▲▼”键选择进入定时时段，按“菜单” 键确定当前的选择进入下一层菜单，如果是系统中MP3音乐定时，则显示为“MP3定时X时X分” ，如果是收音机定时则显示为“FM定时X时X分” 。

步骤五:按 “▲▼”键查看定时时段的详细资料，按“▼”键继续查看：

※功能提示

核对定时功能是当设置好定时后，为了确保无误，需要对所设置的定时进行核对。

6．10定时编辑/删除定时

★删除定时前请先执行“定时编辑/程序设定”

重新执行“定时编辑/核对定时”中的“步骤一、二、三、四、五、六”然后按面板上的“▲▼”键移动光标，将光标移到“删除当前” 上，按“菜单” 键删除当前的定时，如下图所示：

6．11定时编辑/系统信息

步骤一:按 “菜单” 键，进入主菜单

步骤二:按 “▲▼”键选择功能，按“菜单” 键确定进入“定时编辑” 菜单。

步骤三:按 “▲▼”键选择“系统信息” ，按“菜单” 键确定进入查看系统信息。

步骤四:按 “▲▼”键查看系统信息，按“退出” 键退出系统信息。

功能提示

系统信息主要是方便用户清楚了解机内的内存总容量，己用容量，定时次数等数据。

6．12定时编辑/定时复制

步骤一：按 “菜单” 键，进入主菜单。

步骤二:按 “▲▼”键选择功能，按“菜单” 键确定进入“定时编辑”菜单。

步骤三：按 “▲▼”键选择“定时复制” ，按“菜单” 键确定进入“定时复制”。

步骤四: 按“▲▼” 键移动光标，按“◄►” 键调节“定时复制”的源程序与目标程序 ，按“菜单” 键开始复制定时。

功能提示

定时复制功能主要是方便用户在四套程序之间进行快速复制，并可将复制后的目标程序通过“定时编辑/核对定时、定时编辑/删除定时”进行查看删除、增减定时等。

6．13收音机/收听模式

步骤一:按 “菜单” 键，进入主菜单。

步骤二:按 “▲▼”键选择“收音机” 按“菜单” 键确定进入“收音机”功能菜单。

步骤三:按 “▲▼”键选择“收听模式” ，按“菜单” 键确定进入“收听模式”

步骤四:按 “▲▼”键选择要收听的电台，按“◄►” 键移动区域光标，按“菜单” 键控制光标所指示区域的开或关，按“退出” 键退出收听模式。

功能提示

收听模式的主要功能是用户需要进行收音广播时，在收音模式中可以选择要收听的电台，收听的对象等。

6．14收音机/自动搜台

步骤一:按 “莱单” 键，进入主菜单。

步骤二:按 “▲▼”键选择“收音机” ，按“菜单” 键选择进入“收音机” 功能菜单，

步骤三:按 “▲▼”键选择“自动搜台” ，按“菜单” 键确定进入“自动搜台”

步骤四:进入“自动搜台” 后，系统将能接纹到的电台全部搜索出来，最后自动返回“收听模式” 界面。

功能提示

自动搜台的主要功能是对当地的所有有效电台频率进行搜索、存储。

- 15收音机/手动搜台

步骤一:按 “菜单” 键，进入主菜单。

步骤二:按“▲▼”键选择“收音机” 按“确定” 键确定选择进入“收音机” 功能菜单

步骤三:按 “▲▼”键选择“手动搜台” ，按“确定” 键进入“手动搜台”

功能提示

手动搜台的主要作用是利用人工方式调节电台频率与台号，存储电台频率最好用手动搜台来调节保存。

6．16录音机/开始录音

步骤一：按 “莱单” 键，进入主菜单。

步骤二: 按 “▲▼”键选择“录音机” 按“确定” 键确定进入“录音机” 功能菜单，

步骤三:按 “▲▼”键选择“开始录音” ，按“确定” 键确定进入“开始录音”

步骤四:进入此界面后系统开始录音，在录音的过程中按“确定”键将停止当前录音并保存，第一次录音时系统将以文件名“95-RECOR.WAV” 保存，第二次录音时系统将以“96-RECOR.WAV” 保存………最多可以录制5个文件(即95至99代号为录音文件) ，录音时间视乎内存剩余空间的多少，当出现“内存空间已满” 时只能删除不需要的文件省出空间才能再次录音。

6．17录音机/录音文件的删除

录音文件的删除只有连接电脑以后才能执行，步骤如下：

XML—2011 2013与电脑连接（连接USB口）；

打开我的电脑中的“可移动磁盘”，打开“AUDIOS”文件夹，打开“AUDIOS”中的“DVR”目录，选择你要删除的文件。

功能提示

录音机的主要功能是方便用户将录音、CD等音频信号通过MIC或线路输入录入系统，并可通过直选播放或定时播放将录制的音频文件播放出来。*(在定时播放录音文件时不能混合MP3或WMA文件连续在一起播放)。

6．18录音机/录音播放

步骤一：按面板上的“莱单” 键，进入主菜单。

步骤二：按 “▲▼”键选择“录音机” ，按“确定” 键进入“录音机” 功能菜单。

步骤三：按 “▲▼”键选择“录音播放” ，按“确定” 键确定进入“录音播放”。

步骤四：按 “▲▼”键，进行选择要播放的录音文件，按“确定” 键播放录音。

步骤五：按 “▲▼”键，进行选择分区，按“◄►” 键确定对所选择分区的开关操作，按“确定” 键确定播放曲目，在播放过程中按“确定” 键暂停播放，再按“确定” 键恢复播放。

6．19系统校时

步骤一：按 “菜单” 键，进入主菜单。

步骤二：按 “▲▼”键选择“系统校时” ，按“确定” 键进入“系统校时”菜单。

步骤三：按 “▲▼”键移动光标，选择要设置的项目，按“◄►” 键对所选择的项目进行设置，当设置完后，按“确定” 键保存系统时间，按“退出” 键放弃修改并退出。

6．20下载音乐

步骤一：启动电脑进入WINDOS操作系统，

步骤二：打开“XML-2011 2013智能音乐播放机” 的电源开关，连接好电脑与“XML-2011 2013智能音乐播放机” 的USB线。

步骤三：按提示一步一步进行操作即可。(只有在98操作系统中需要安装驱动程序，WIN2000、WINXP已自带驱程。

驱程安装完后，打开“我的电脑” 中的“可移动磁盘” 将需要下载的MP3或WMA文件复制到“可移动磁盘” 的“AUDIO” 下的“MUSIC” 的目录下，并将MP3音乐通过重命名的方法在文件名的前面加上编号，断开与电脑的连接即可。

注意：一定要把MP3或WMA音乐文件复制到指定的目录下才有效(即可移动磁盘的AUDIO文件夹下的MUSIC的目录下) 。如果你不小心格式化了可移动磁盘，请关掉XML-2011 2013智能音乐播放机的电源重新开机，稍等片刻系统中的可移动磁盘将会自动生成上述文件夹。

6．21控制方式(键盘锁)

本系统有两种控制方式手动控制和自动控制，在系统上电时进入自动控制方式(显示屏的右上角出现上锁符号) ，如果按住“退出” 键2秒左右，上锁符号消失，这时系统进入手动控制方式，自动定时控制无效，键盘的其他按键有效，用户可以随心所欲操作本系统。当由其他控制界面返回到待机界面(即开机时出现的界面) 停留4秒钟左右，系统将自动上锁，进入定时自动控制方式。

XML—2011、2013播放机前面板歌曲键及功放电源开关及分区键在任何状态下均可以有效控制。

XML—2011遥控器1—5键为单曲遥控播放键；6键为暂停键；7键为停止播放键，如在定时播放中需要停止播放，则按1键后马上按7键即可；8键为功放电源遥控键；9—12键为分区1—分区4遥控功能键。

七、问题解答：

| 问 题 现 象 | 可 能 的 原 因 | 解 决 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 开机无显示 | 电源插头未插好 保险丝失效 | 插好播放机插头 更换保险丝 |
| 不能手动控制/自动遥控 | 机器处于手动摇控或处于自动摇控 | 更改控制方式 |
| 播放时功放没有电源 | 功放插头未插好 功放开关未打开 保险丝失效 | 插好功放的插头 起动功放开关 更换保险丝 |
| 播放时本机器内有声音，终端音箱没有声音 | 功放与本机未连接 功放音量未打开 功放输入选择错误 | 接好功放与本机器 打开功放音量 正确地选择功放输入 |
| 不能下载音乐 | 内存分区表被破坏、USB数据线没有连接 | 格式化内存分区 正确连接USB数据线 重新起动电脑 |
| 暂停健不能暂停 | 程序可能出错 | 连接电脑格式化播放机U盘 |

- 注意事项：

1、　手动播放时最好先打开XML—2011或2013功放及需要播放分区的开关，以免出现断音和操控其它设备不方便；

2、　音机天线最好成绩架设到室外，如效果还不理想，可通过外控电源控制另外收音机的电源来设定定时播放；

3、　在使用当中如果经常出现非定时而自己播放，一般为附近有干扰信号造成，可将接收天线放回到室内或广播机柜内（达到降低灵敏度的目的）；实在不能解决，联系经销商或者联系厂家更改接收编码；

4、　当连接功率超过播放机后壳标称的额定功率时，请通过播放机输出外接大功率交流接触器，以保证系统的稳定运行；

5、　当遥控器出现遥控距离严重变短时，更换遥控器9V电池即可；

- 随机配件：

1、遥控器　　1个

2、接收头　　1个

3、USB线　　1条

4、音频线　　1条

5、联动线　　1条

# Text boxes

音频输出到调音台

XML-2011播放机

音频输出到功放机输入

220VN电到功放机电源