MIPRO首创的ACT功能及操作

- ACT是什么？

ACT是自动频道追锁（Automatic  Channel  Targeting）的缩写是MIPRO世界首创在设定PLL发射器的频率时，以自动、快速及精确的设定方式，取代传统的手动调整，达到完全避免操作错误及故障的专利设计。

- ACT的特点

- 完全不必使用工具在发射器上操作调整。

- 精确而快速的自动追锁希望的接收机工作效率，决不产生错误及机构故障。

- 锁定后即使关闭电源，还是永久保持锁定，直到重新设定。

- ACT如何操作

在ACT接收机面板上ACT按键一按，面板上VFD窗口的频道及频率数字开始闪烁，表示接收机已经进入ACT的功能。将发射器上的ACT标示，面对着接收机的ACT按键，靠近的30cm以内时，发射器的频率就会立刻被接收机同步锁定。VFD窗口上的频率数字会立即停止闪烁，同时RF讯号表点亮，表示发射器频道已经完成同步。若要取消ACT设定，只要再按一次ACT按键，频道及频率数字即停止闪烁。

如下图所示：